## Slide 1
2017
SANGFOR AD
基础知识培训

## Slide 2
培训内容 | 培训目标
AD设备应用场景 | 了解SANGFOR AD的应用场景 掌握SANGFOR AD能解决客户什么问题
AD设备基本功能 | 掌握SANGFOR AD产品有哪些基本功能

## Slide 3
SANGFOR AD产品应用场景
SANGFOR AD基本功能介绍
SANGFOR
AD

## Slide 4
SANGFOR AD 产品应用场景

## Slide 5: AD产品应用场景
企业背景：
企业客户有多条外网链路，同时内网有服务器（群）需要供外网访问
存在的问题：
1. 服务器分担不均衡，造成部分服务器压力过大
2. 链路使用不合理，数据流量过度集中，造成部分链路负荷过大
3. 无法实时得知服务器和链路的使用情况和健康状态

## Slide 6: SANGFOR AD 解决方案
SG代理
AD
实现多条链路的冗余
实现服务器间的冗余
AD为用户选择最优的链路进入
AD为用户选择最佳的服务器
AD为用户选择最优的链路上网
健康检查

## Slide 7
SANGFOR AD 基本功能介绍

## Slide 8
1、入站链路负载：访问时必须用域名，AD设备可根据客户端所属的运营商把域名解析成对应运营商的IP地址。
2、出站链路负载：一般根据目的IP来选择线路，如目的IP是电信IP，则使用AD的电信线路进行访问。
3、服务器负载：内网有多台提供相同服务的服务器，用户通过AD设备访问时，可将用户的请求智能调度（多种可选调度算法）到不同服务器。
基本功能介绍
AD设备网关部署，接有多条公网链路。外网用户访问AD内网的服务器时，可通过最优的链路接入（入站链路负载），同时AD设备把外网访问的连接智能调度到服务器群中最优的服务器（服务器负载），AD设备内网的用户上网时，也可根据策略实现智能选路（出站链路负载）。

## Slide 9: 出站链路负载（智能路由）
内网用户访问外网时，AD设备通过策略设置的条件（一般是目的地址）来判断走哪条公网链路出去。
SG代理
www.abc.com电信服务器
www.test.com 联通服务器
电信线路
联通线路
访问www.test.com
访问www.abc.com

## Slide 10: 入站链路负载（智能DNS）
AD设备充当DNS服务器，客户端请求外网域名时，设备通过调度算法计算出最优链路并将IP返回给客户端（适用于C/S和B/S应用，需要域名）
联通用户
电信用户
电信IP 1.1.1.1
联通IP 2.2.2.2
访问www.abc.com
www.abc.com对应的IP是1.1.1.1
访问www.abc.com
www.abc.com对应的IP是2.2.2.2
客户端电脑的DNS请求为什么会跑到AD上来？后面的章节会介绍

## Slide 11: 服务器负载（虚拟服务）
外网用户访问内网服务器时，数据先到达AD设备，设备根据调度算法为用户
选择最优的服务器接入。
访问哪台服务器？
负载算法
通常服务器负载和入站负载是结合起来使用的

## Slide 12
NO
YES
YES
1
2
3
1
2
3
服务器负载（虚拟服务）
服务器健康检查
AD设备可主动向服务器发送指定内容的数据，根据服务器返回的数据来判断服务器是否正常
若判断出服务器状态异常，则不会将用户的请求调度到该服务器。
Notes: ICMP是发送ICMP包探测服务器，以判断服务器是否正常，最常用。
SNMP是基于网络和硬件，检查服务器硬件是否正常运行，如CPU、内存等情况。
CONNECT是自定义基于应用类型的方式，发送TCP或者UDP包进行检测。
DNS与Radius是根据这些服务器本身的特性提供的应用检查方法，例如可以发送域名解析请求探测DNS服务器的服务是否可用等。后续版本会增加更多针对应用服务器的检测方式。

## Slide 13: 服务器负载（虚拟服务）
会话保持：一种援引之前的命中情况来选择命中服务器的方式。
1. 同一个访问，调度到相同的节点。例如用户登录到某应用系统调度到服务器A，
然后点击另外一个链接，此时如果又调度到服务器B，那么B服务器会要求重新登录。
2.减少AD的重复运算，提高性能。
A
B
C
第一次发起连接
第二次发起连接
根据服务器负载调度算法分发给服务器A
根据会话保持分发给服务器A

## Slide 14
问题思考
请说出智能路由的作用以及智能路由的实现方法？
2.会话保持有什么作用？

## Slide 15
www.sangfor.com.cn

## Slide 16
深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋
market@sangfor.com.cn
www.sangfor.com.cn