## Slide 1
2017
SANGFOR AD
其他常用功能

## Slide 2
培训内容 | 培训目标
其他常用功能 | 1.掌握交换网口、端口聚合、VLAN的作用以及配置方法 2.掌握ACL的配置方法 3.掌握Syslog的设置方法和短信告警的设置方法 4.其他功能

## Slide 3
SANGFOR
AD
交换网口、端口聚合、VLAN
其他
ACL
SYSLOG和短信告警

## Slide 4
其他常用功能
1.交换网口、端口聚合、VLAN
2.ACL
3.Syslog和短信告警
4.其他

## Slide 5
交换网口、端口聚合、VLAN
交换网口
在一些较复杂的网络结构中，需要AD设备能将两个口划分到一个广播域内，相当于将AD设备的多个口组合成一个二层交换机。此时需要使用到交换网口功能。如下图拓扑：
NET2
NET3
NET1
内网用户
拓扑说明：客户两台防火墙做双机热备，两台防火墙一主一备，从而满足高可用性与高可靠性的要求，此时AD如果部署到网络出口，则要求NET2与NET3接口IP地址一样，相当于NET2与NET3属于同一个VLAN，且防火墙发送的数据通过NET2与NET3均能与该VLAN IP通信。
NET4
防火墙-A
防火墙-B

## Slide 6
交换网口、端口聚合、VLAN
交换网口配置方法与截图
可看到所有物理接口
选择组合成交换口的网卡
自定义交换网口组合的名称
启用STP可以避免产生环路
自定义的交换网口状态。

## Slide 7
交换网口、端口聚合、VLAN
端口聚合
端口聚合可将多物理连接当作一个单一的逻辑连接来处理，它允许两个交换机之间通过多个端口并行连接同时传输数据以提供更高的带宽、更大的吞吐量和可恢复性的技术。主要有如下几个优点：
（1）增加带宽，带宽相当于组成组的端口的带宽总和。
（2）增加冗余，只要组内不是所有的端口都down掉，两个交换机之间仍然可以继续通信。
（3）负载均衡，可以在组内的端口上配置，使流量可以在这些端口上自动进行负载均衡。

## Slide 8
交换网口、端口聚合、VLAN
端口聚合配置方法与截图
自定义端口聚合的名称
选择聚合的网口
哈希：基于源IP和目标IP计算hash值，选择相应的接口。
轮询：将数据包一个一个轮询发往对应的接口。
802.3ad:自动选择带宽链路最大的为主链路，其余为备用链路。如果带宽一样，则采用哈希算法发送数据。

## Slide 9
交换网口、端口聚合、VLAN
VLAN
某些环境下与AD设备对接的网口为trunk口，要求AD设备对应的接口也可以封装VLAN划分子接口，此时可以开启AD设备的VLAN功能。
新建网络接口时可调用VLAN子接口

## Slide 10
ACL
基本ACL：用于对外网用户访问进行控制，根据五元组（源IP、源端口、协议、目标IP、目标端口）进行过滤。不配置任何规则的情况下默认允许所有。
高级ACL：虚拟服务的附属属性，对外部访问AD上发布的虚拟服务进行负载均衡控制。可以控制外网每个IP地址访问虚拟服务的并发连接数。不配置任何规则的情况下默认不限制。
定义规则。基本ACL与交换机的ACL控制类似。

## Slide 11
Syslog
AD设备可以支持将本机的服务日志和管理日志发送到SYSLOG服务器。设置方法如下：
设置SYSLOG服务器的IP地址和监听端口，默认端口为514
SYSLOG服务器日志

## Slide 12
短信告警
  接收方号码需包括国家代码，如86138XXXX1234
  支持范围:
  GSM短信猫
  移动V2短信网关
  移动V3短信网关
  联通短信网关

## Slide 13
其他功能
服务器负载IPV4/IPV6混合部署
  支持NAT46/NAT64
  网络接口混配
  IP组混配
  节点池混配
  会话保持混配
  SNAT混配

## Slide 14
其他功能
接口地址混配
  支持IPV4/IPV6地址混配
  混配时网关只支持IPV4地址

## Slide 15
其他功能
虚拟服务IP组混配

## Slide 16
虚拟服务节点池混配
  问题：节点监视器怎么选择？
    PING+PING6
其他功能

## Slide 17
源IP会话保持混配
  IPV4+IPV6掩码
其他功能

## Slide 18
SNAT地址集
  需求：
    不同虚拟服务SNAT为不同的IP
  定义SNAT地址集
    支持IPV4/IPV6混配
  使用SNAT地址集
    虚拟服务IP混配时，必须启用SNAT地址集
其他功能

## Slide 19
  端口映射(DNAT)
  支持IPV6映射
    不支持混配（4转6、6转4）
  支持映射MANAGE口
    不支持IPV6
  支持映射所有WAN口
其他功能

## Slide 20
  源地址转换(SNAT)
  支持IPV6转换
    不支持混配（4转6、6转4）
  支持MANAGE口为出接口
    不支持IPV6
  支持映射所有WAN口
其他功能

## Slide 21
NAT日志
  移植AD4.5的功能
Session查询
  session [type] [level] [protocol] [address]
其他功能

## Slide 22
链路健康检查
  监视器与监视主机绑定
其他功能

## Slide 23
ARP代理
  作用：用于代理响应非本地IP的ARP请求
  上限：代理2048个IP
  使用场景：
    IP地址不希望配置在AD接口上
    内外网有相同网段IP
  不支持IPV6地址代理
其他功能

## Slide 24
WAN:202.103.100.101/24
GW:202.103.100.1
LAN IP:10.10.10.100/24
SERVER IP:202.103.100.90/24
GW:202.103.100.1
GATEWAY:202.103.100.1
其他功能

## Slide 25
ARP代理
  出接口：
    指定ARP代理响应的接口
    出接口可以多选
    自动出接口（全选）：
      根据ARP请求的来源接口进行应答
      选择自动出接口时，不能再选择其他接口
其他功能

## Slide 26
DNS记录
  SRV记录
    服务器资源记录，用于记录一个服务器能够提供什么样的服务
  PTR记录
    指针记录，引导至一个规范域名，常用来进行反向DNS查询
  SOA记录
    AD5.5合入
    Start of Authority,资源记录表明此DNS名称服务器是DNS域中的数据信息的最佳来源
其他功能

## Slide 27
其他功能
  从4.1版本开始，AD设备的控制台密码就与升级客户端密码联动，密码忘记无法通过400远程恢复。需要用U盘恢复密码。
  具体方法请参考
  http://bbs.sangfor.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4738

## Slide 28
WEB在线升级
  从AD6.1r1开始支持WEB在线升级
  支持从AD5.6版本向上跨版本升级
  支持自动从网络下载升级包，或者上传离线升级包
  支持回滚到上一次升级的版本
  支持配置代理服务器
  注意事项
    只支持admin用户登录执行升级
    升级包大小限制1GB
    从升级客户端升级的，不能从WEB回滚
其他功能

## Slide 29
其他功能

## Slide 30
问题思考？
1.请问ACL是否可以过滤外网发往内网的数据？
2.ARP代理有什么用？

## Slide 31
www.sangfor.com.cn

## Slide 32
深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋
market@sangfor.com.cn
www.sangfor.com.cn